Фильтр пропановый ФП-5

Паспорт.

Фильтр пропановый ФП-5 предназначен для очистки сжиженного пропана, поступающего из баллона  в топливную систему, переведенного на сжиженный газ автомобиля, погрузчика.

Фильтр пропановый ФП представляет собой двухступенчатое устройство. Первая ступень – инерционная(циклон),  вторая- контактная( фильтрующая).

Материал фильтрующего картриджа – вспененный полиэтилен.

Конструкция ФП-5 обеспечивает эффективную очистку пропана как в сжиженном состоянии, так и газообразном (газа в баллоне менее половины его емкости).

Подсоединение фильтра -под накидную гайку ј ". Шланг DN6-ј " – EN 853 1SN-WP 225 BAR  длиной 0,5 м  с арматурой для подсоединения фильтра к редуктору прилагается (либо другое, по согласованию с заказчиком).

Смена картриджа производится   не реже  одного раза в три месяца в зависимости от качества газа.

Для смены: снять колбу (4 болта М8)с уплотнительным кольцом , вытряхнуть из колбы  отсепарированные  мехпримеси, предварительно сняв  уплотнительное кольцо, вывинтить картридж, накрутить на резьбу новый картридж,  после чего установить колбу с уплотнительным кольцом. После окончательной сборки фильтра проверить места соединения на герметичность обмыливанием.

Выход газа

Выход газа

Кронштейн

Кронштейн

Вход газа

Вход газа

Колба

Колба

Технические характеристики

| Средний расход пропана, кг/час | 2 |
| --- | --- |
| Максимальный расход пропана, кг/час | 5 |
| Рабочее давление, МПа | до 1,6 |
| Масса, кг | 1 |
| Габариты, мм*мм*мм | 90*90*190 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 1 |

Гарантийный срок: 1 год с момента продажи.

Дата выпуска:

Штамп предприятия изготовителя:

Изготовитель: фирма «ВНИиКО»

198097 С-Петербург, .пр.Стачек, д.47

т/ф 331-39-99, 994-08-85, 945-53-39

www.vniiko.ru